САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»

СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 88033869-005-2012

Контроль качества в СРО

Часть 3. Кровля из штучных материалов,  волнистых и металлических листов

Мурманск

2012

Предисловие

## Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Федерального закона «О техническом регулировании».

## Цели и принципы стандартизации, а также применение стандартов организаций в Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 «О техническом регулировании».

Настоящий стандарт может быть дополнен   не противоречащими законодательным актам Российской Федерации изменениями и поправками в отношении контроля качества кровли из штучных материалов,  волнистых и металлических листов.

Сведения о стандарте

РАЗРАБОТАН: саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего собрания членов саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»  –  Протокол  от                          2012 г. №

© СРО «НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», 2012

Настоящий стандарт организации предназначен для внутреннего использования, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен без разрешения СРО «НП «ЖСОМ».

Содержание

| 1. | Область применения…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки………………………………………………………… | 4 |
| 3. | Термины и определения……………………………………………………… | 5 |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Обозначения и сокращения………………………………………………….. Контроль качества кровли из штучных материалов, волнистых и металлических листов ……………………………………………………… Общие положения ……………………………………………………… 5.2 Дополнительные требования контроля качества кровли из штучных материалов, волнистых и металлических листов ………………………. Контроль качества водоотвода с кровли и снегозадержания ……………. Порядок утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации …………………………………………………………………... Приложение 1…………………………………………………………………. Лист регистрации изменений………………………………………………... Библиография…………………………………………………………………. | 6 7 7 8 13 15 16 22 22 |
| . |  |  |

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# ___________________________________________________

Контроль качества в СРО

Часть 3. Кровля из штучных материалов, волнистых и металлических листов

# ___________________________________________________

# Дата введения - 2012 –

- Область применения

Настоящий стандарт  саморегулируемой организации  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (далее – Партнерство) распространяется на контроль качества кровли из штучных материалов,  волнистых и металлических листов при проведении периодических и (или) внеплановых проверок кровельных работ строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, выполняемый специалистами Партнерства.

Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает требования к  выполнению Партнерством контроля качества  устройства или ремонта кровли из штучных материалов, волнистых и металлических листов (далее – кровля).

Требования настоящего СТО являются обязательными  для применения при проведении в организациях Партнерства контроля качества выполненного или выполняемого устройства или ремонта кровли.

Приоритетными результатами контроля качества кровли являются безопасные и энергосберегающие режимы эксплуатации зданий и  сооружений, безопасность окружающей среды, а также безопасность осуществления самого процесса устройства кровли.

При контроле качества кровельных работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, следует учитывать требования  законодательства Российской Федерации в отношении работ на этих объектах.

# Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ 4.251-79 Кровли.  Номенклатура показателей

# ГОСТ 859 -2001 Медь. Марки

ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

# ГОСТ 1145-80  Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 1146-80  Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 3640 – 94 Цинк. Технические условия

## ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород Технические условия

## ГОСТ ГОСТ 8486-86  Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

## ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ 14918 -80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

## ГОСТ 21631 -76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

## ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия

МДС 12-33.2007 Кровельные работы

СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

от 20.07.2009 № 30-БНС)

## СНиП 31-03-2001 Производственные здания

## СНиП 31-04-2001 Складские здания

## СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

## СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 17.13330.2011 Кровли

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

- Термины и  определения

Стандарт саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» - документ, в котором  устанавливаются требования для многократного использования к осуществлению строительной или связанной со строительством   деятельности или ее результатов, и который направлен  на достижение оптимальной степени упорядочения в области саморегулирования, утвержденный Общим собранием  СРО «НП «ЖСОМ» и  обязательный для исполнения всеми ее членами.

# Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

# Строительный контроль - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

# Качество - совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Метод неразрушающего контроля – метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность к применению.

# Нормативный документ - документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и

сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, СП, ТСН, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, и т.д.).

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.)

(СП 13-102-2003).

Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и

# изготовления строительных изделий.

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

Кровля штучная - кровля с водоизоляционным слоем из штучных кровельных материалов.

Основание под кровлю - стропильные конструкции, обрешетка, контробрешетка, сплошной настил, по которым укладывают кровлю из штучных, волнистых или листовых материалов.

Обрешетка - основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок.

Контробрешетка - основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из уложенных поперек обрешетки деревянных брусков или досок.

Диффузионная пленка - паропроницаемая, но водонепроницаемая пленка, расположенная под кровлей из волнистых листов, штучных и листовых материалов с образованием одного или двух вентиляционных зазоров (каналов) и обеспечивающая отвод конденсата или воды от попавшего под кровлю дождя или снега.

Уклон кровли - отношение падения участка кровли к его длине, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах (°); угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Покрытие (крыша) - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытиями верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).

- Обозначения и сокращения

СТО – стандарт организации;

Партнерство – саморегулируемая организация  «Некоммерческое партнерство

«Жилищно-строительное объединение Мурмана»;

СРО – саморегулируемая организация;

НД – нормативная документация;

Член Партнерства - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

принятые в саморегулируемую организацию  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в установленном порядке, обладающие равными для всех членов Партнерства правами и соблюдающие единые для всех членов Партнерства обязательства.

### Контроль качества кровли из штучных материалов,  волнистых и металлических листов

### 5.1  Общие положения

### 5.1.1 Партнерство, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, осуществляет контроль качества в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства, требований технических

### регламентов, в том числе,  при устройстве или  ремонте кровли из штучных материалов, волнистых и металлических листов.

### 5.1.2 Контроль качества кровли начинается с проверки учредительных документов и документов, разрешающих её устройство или ремонт.

### 5.1.3 Проверку уровня технической оснащенности производства, в том числе необходимого оборудования для устройства,  ремонта, а также  контроля качества кровли осуществляют по документам или визуально.

### 5.1.4 Проверку наличия необходимого для соответствующих работ персонала и повышения его квалификации осуществляют по документам.

### 5.1.5 Проверку наличия нормативной и технологической документации (в том числе ППР или технологических карт) на работы по устройству и ремонту кровель осуществляют по документам.

### 5.1.6  Проверку методов и объемов контроля на всех стадиях производства работ, в том числе методов контроля технологических режимов осуществляют по исполнительной документации.

### 5.1.7 Проверку  наличия договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение тех видов испытаний, которые член Партнерства при устройстве кровли не может выполнить собственными силами, осуществляют по документам.

### 5.1.8 Проверку  наличия входного контроля проектной документации, в том числе

### проекта организации строительства (ПОС), где это предусмотрено, а также проекта производства работ (ППР), осуществляют по исполнительной документации.

5.1.9 Проверку  наличия необходимых журналов (общего по форме Приложения 1

РД 11-05; специальных журналов по устройству или ремонту кровли; авторского надзора;

лабораторного контроля, в том числе технологических режимов) осуществляют по

исполнительной документации.

5.1.10 Проверку обеспечения складирования и хранения материалов, веществ, оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов осуществляют визуально.

5.1.11 Проверку наличия необходимых для контроля средств измерений с соответствующими свидетельствами и паспортами осуществляют по документам и визуально.

## 5.1.12 Проверку согласованного  с заказчиком и проектной организацией обоснования отличающихся от предусмотренных нормативных или  технологических способов производства работ и организационно-технологических решений осуществляют по документам.

## 5.1.13 Проверку наличия и надлежащее ведение актов освидетельствования скрытых работ, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое

## устройство каждого соответствующего нижележащего элемента кровли,  осуществляют по исполнительной документации.

## 5.1.14 Проверку наличия актов испытания и опробования устройства кровли осуществляют по исполнительной документации.

## 5.1.15  Проверку организации контроля исправления дефектов осуществляют по журналам или исполнительной документации.

### 5.1.16  Проверку организации техники безопасности и охраны труда осуществляют по инструкциям организации.

### 5.1.17  Проверку наличия метрологической поверки контрольно-измерительного оборудования и инструментов осуществляют по графикам или журналам.

### 5.1.18  Проверку организации неразрушающего контроля устройства кровли (при наличии) – осуществляют по методикам.

### 5.1.19 В процессе выполнения кровельных работ специалисты Партнерства проверяют:

## - качество кровельных материалов и правильность их подготовки;

## - подготовку основания под кровлю (визуально или по исполнительной документации);

## - технологический процесс устройства кровли;

## - качество готовой кровли (по исполнительной документации).

## 5.1.19.1  Проверку качества материалов, составов и изделий, применяемых для кровельных работ (водонепроницаемость, водостойкость, механическая прочность, пластичность и упругость, химическая стойкость, долговечность и т.д.), осуществляют по

## исполнительной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих документов в области стандартизации.

## 5.1.19.2  При устройстве деревянного основания кровли проверяют:

## - соответствие сечения и шага  стропил проектным значениям;

## - расположение стыков обрешетки (должны быть вразбежку);

## - соответствие расстояния между элементами обрешетки проектным значениям;

## - соответствие сечения брусков и досок обрешетки проектным значениям;

## - устройство сплошного основания из досок в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли из мелкоштучных элементов.

## 5.1.19.3  Технологический процесс устройства кровли контролируют по исполнительной документации.

## 5.1.20  Проверку устройства ендов, разжелобков, карнизных и фронтонных свесов, их покрытий, а также примыканий кровли осуществляют по журналам или актам освидетельствования.

## 5.1.21  Проверку стока воды со всех участков кровли осуществляют по журналам, технологическим картам или актам освидетельствования (проектные уклоны и отметки,

## уклоны ендов, разжелобков).
      5.1.22  Проверку наличия и устройства защитных ограждений осуществляют визуально.

## 5.1.23  Качество готовой кровли проверяют визуально,  по журналам и (или)  актам освидетельствования, в том числе:

## - внешнего вида;

## - соответствия фактического уклона проектному;

## - водонепроницаемости.

### Дополнительные требования контроля качества кровли из штучных материалов,  волнистых и металлических листов

### Контроль качества устройства кровли специалистами Партнерства включает проверку по разделу 5.1 и нижеперечисленную проверку.

5.2.1  В процессе устройства листовых асбестоцементных и безасбестовых кровель проверяют визуально или по исполнительной документации соблюдение следующих технологических норм:

## - порядок укладки и крепления листов к обрешетке (производится рядами от карниза к коньку по предварительным разметкам);

## - соединение каждого вышележащего ряда и нижележащего внахлест;

## - смещение на одну волну асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля (далее - ВО) и средневолнистых (далее - СВ) при укладке по отношению к листам предыдущего ряда или отсутствие  смещения;

## - укладку листов усиленного (далее - ВУ) и унифицированного профилей (далее - УВ) по отношению к листам предыдущего ряда без смещения;

## - обрезку углов двух средних листов с зазором между стыкуемыми углами листов ВО (3 - 4 мм) и листов СВ, УВ и ВУ (8 - 10 мм) при укладке листов без смещения на волну в местах стыка из четырех листов;

## - равномерный свес на 100 мм нижнего края первого (карнизного) ряда листов на крышах с неорганизованным водостоком; на кровлях с подвесными желобами - на 50 мм;

## - соединение внахлест не менее 150 и не более 300 мм асбестоцементных листов вдоль ската кровли; поперек ската кровли - соединение внахлест на волну перекрывающим асбестоцементным листом  перекрываемой кромки смежного листа кровли.

## 5.2.1.1  В процессе устройства кровли, карнизов, коньков, в разжелобках и местах ее примыкания к выступающим конструктивным элементам проверяют соблюдение следующих норм:

## - покрытие карнизов, коньков, ребер скатов, разжелобков асбестоцементных кровель специальными фасонными деталями с напуском на 100 мм или листовой оцинкованной кровельной сталью;

## - надежное прикрепление к основанию (обрешетке) металлических листов, предварительно соединенных в полосу и изогнутых в виде лотка при устройстве разжелобка в виде лотка из кровельной стали. Выполнение лотка расширяющимся в сторону стока воды и имеющим размеры не менее 250 мм в верхней части и 500 мм в нижней;

## - установление фартуков из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен и загерметизирован в местах примыкания кровель к стенам, трубам и другим выступающим частям зданий; перекрывать не менее одной волны нижним концом фартуков; соединение внахлест защитных фартуков не менее 100 мм по скату кровель.

## 5.2.1.2  Качество готовой кровли осуществляют визуально,  по журналам и (или)  актам освидетельствования, в том числе:

## - внешнего вида;

## - соответствия фактического уклона проектному;

## - водонепроницаемости.

## 5.2.2 В готовой кровле из цементно-песчаной и керамической черепицы визуально и (или) по исполнительной документации дополнительно проверяют:

## - соответствие формы черепицы и вида ее укладки уклону черепичной кровли;

## - необходимость дополнительных требований к кровле в зависимости от уклона;

## - соответствие сечения и шага  стропил проектным значениям;

## - соответствие сечения брусков контробрешетки проекту;

## - обеспечение беспрепятственного поступления воздуха в вентиляционные каналы крыши в зависимости от конструктивного решения карнизного свеса;

## - наличие в разжелобках подкровельной гидроизоляции из водонепроницаемой мембраны.

### 5.2.3  В готовой кровле из битумной черепицы по исполнительной документации дополнительно проверяют:

### - наличие сплошного  настила, в качестве основания под кровлю из шпунтованных или обрезных досок хвойных пород не ниже 2-го сорта (ГОСТ 8486) с влажностью не

### более 20%, или  фанеры влагостойкой марки ФК (ГОСТ 3916.2) с влажностью не более

### 12% или ориентированно-стружечных плит (ОСП) с влажностью не более 12%;

### - соответствие шага и сечения стропил проектным значениям;

## - наличие подкладочного слоя из рулонного материала, укладываемого под черепицу по всей поверхности кровли и служащего дополнительной гидроизоляцией на уклонах от 20% (12°) до 33% (18°); на  больших уклонах - подкладочного слоя только на карнизных и фронтонных свесах, в местах прохода через кровлю труб, шахт, в водосточных желобах и на примыканиях к стенам.

## 5.2.4 В готовой кровле из плиток цементно-волокнистых, хризотилцементных, композитных, из натурального сланца по исполнительной документации дополнительно проверяют:

### - наличие сплошного  настила из досок по стропилам (при  применении крупноформатных плиток укладка допускается по обрешетке);

### - наличие водоизоляционного слоя из рулонных материалов, по которому укладывают плитки;

### - применение для крепления кровельных плиток коррозионно-стойких гвоздей (медных или оцинкованных тянутых) или штифтов и шурупов для сланца с диаметром шляпки не менее 9 мм, а также противоветровых кляммеров;

### - наличие вентиляции кровель через вентилируемые коньки, слуховые окна и штучные аэраторы;

### - наличие в деталях примыкания кровли из плиток к стенам, парапетам и к другим вертикальным конструкциям металлических фартуков (из оцинкованной кровельной стали, меди, свинца, алюминия);

### - наличие нижнего водоизоляционного слоя в местах примыкания кровли из плиток к стенам, парапетам и к другим вертикальным конструкциям.

### 5.2.5 В готовой кровле из битумных волнистых листов по исполнительной документации дополнительно проверяют:

### - наличие под волнистыми листами гидроизоляционной пленки при уклонах кровли от 10% до 20% (от 6° до 12°);

### - соответствие  основания под кровлю ее уклону (при уклоне от 10% до 20% (от 6° до 12°) - сплошной настил из досок или фанеры, при этом величина продольного соединения листов внахлест - около 300 мм, бокового соединения внахлест - равна двум волнам. Наличие прокладок-заполнителей в качестве уплотнения поперечных стыков между волнистыми листами;

### - соответствие шага обрешетки уклону:

### ● при уклоне от 20% до 25% (от 12° до 15°) - шаг обрешетки около 450 мм, продольное соединение внахлест - около 200 мм,  боковое - равное одной волне;

### ● при уклоне более 25% (более 15°) - шаг обрешетки около 600 мм, продольное соединение внахлест - около 170 мм, а боковое - равное одной волне;

### - выполнение  обрешетки под настенный лоток в виде сплошного дощатого настила шириной 700 мм в желобе и на карнизном участке;

### - выполнение желоба кровли из оцинкованной кровельной стали или алюминия;

### - перекрытие желоба волнистыми листами на ширину не менее 150 мм;

### - наличие в  примыканиях кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе угловых деталей, закрепленных шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их установка  внахлестку не менее 150 мм, а поперек ската не менее чем на одну волну;

### - крепление листов к стальным и железобетонным прогонам (стальными оцинкованными крюками или скобами, а к деревянным брускам оцинкованными шурупами по ГОСТ 1144, ГОСТ 1145 и ГОСТ 1146);

### - наличие антикоррозионной защиты стальных элементов  для крепления волнистых листов к обрешетке и прогонам;

### - количество креплений листов к обрешетке гвоздями или шурупами, шаг брусков обрешетки или прогонов (количество креплений должно быть не менее 4 на лист, а

### количество противоветровых скоб в карнизном ряду - не менее 2 на лист).

### 5.2.6  В готовой кровле из хризотилцементных листов по исполнительной документации дополнительно проверяют:

### - соответствие проекту отделки листов (без отделки поверхности или окрашенные);

### - соответствие  уклонов кровли проектным значениям ( от 20% (12°) и более);

## - наличие гидроизоляционной пленки под волнистыми листами при уклонах кровли от 10%  до 20% (от 6° до 12°);

### - длину соединения накрывающей кромки волнистого листа профиля СВ 40/150 по поперечному скату внахлест на накрываемую кромку смежного листа (на волну), и (или) длину соединения внахлест листа профиля СЕ 51/177 (половина волны смежного листа);

### - размер соединения внахлест вдоль ската кровли из хризотилцементных волнистых листов (не менее 150 мм);

### - соответствие высоты четных и нечетных брусков обрешетки (рядовые бруски сечением 60 x 60 мм должны быть высотой: четные – 60 мм, нечетные – 63 мм);

### - соответствие шага обрешетки проектным значениям (не более 800 мм);

### -   соответствие размеров бруска на карнизе, двух коньковых и дополнительных приконьковых брусков нормализованным значениям (на карнизе - брусок высотой 65 мм, на коньке - два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и 60 x 100 мм, а вдоль конька - дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые);

### - наличие для зданий производственного назначения стальных или деревянных прогонов в качестве основания под кровлю из хризотилцементных волнистых листов;

### - наличие и монтаж хризотилцементных фасонных (доборных) деталей по ГОСТ 30340 для сопряжения элементов кровли из хризотилцементных волнистых листов или их замену на  коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали (в том числе с полимерным покрытием) или из алюминиевого сплава;

### - наличие компенсационных швов, располагаемых с шагом 12 м для хризотилцементных листов, не защищенных водостойким покрытием, и 24 м - для гидрофобизированных и окрашенных листов для компенсации деформаций в кровле в зданиях длиной более 25 метров;

## - требования к деталям кровли из хризотилцементных листов (аналогичны требованиям семи последних абзацев пункта 5.2.4.

### 5.2.7   В готовой кровле из цементно-волокнистых  листов по исполнительной документации дополнительно проверяют:

## - соответствие уклонов проектному значению [не менее 20° (36%)];

## - наличие дополнительного водоизоляционного слоя на уклонах 7° - 20° (12% - 36%) под волнистыми листами;

## - соответствие размеров листов нормализованным значениям (для размеров 920 x 585 мм, 920 x 875 мм -   шаг волны 177 мм и размер под соединение внахлест по длине - 125 мм; для размеров 1130 x 1750 мм - шаг волны и размер под соединение внахлест по длине - 150 мм);

### - требования к основанию под кровлю и деталям кровли из цементно-волокнистых листов (аналогичны требованиям к основанию под кровлю и деталям кровли из хризотилцементных листов).

### 5.2.8  В готовой кровле из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы по исполнительной документации дополнительно проверяют:

### - соответствие проекту кровельных листов (профили стальные с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-декоративным лакокрасочным покрытием по ГОСТ 24045; алюминиевые профилированные листы; металлочерепица, композитная металлочерепица);

### - соответствие уклонов кровли из профилированных листов проекту [более 20% (12°)];

### - герметизацию продольных и поперечных стыков между листами, либо  наличие водоизоляционного слоя под листами на уклонах от 10% до 20% (6° - 12°);

### - размеры под соединение внахлест профилированного листа вдоль ската (не менее

### 250 мм) и  поперек ската (на один гофр);

### - соответствие основания под кровлю из профилированного листа проекту (деревянные бруски или металлические прогоны);

### - крепление профилированных листов к прогонам (самонарезающие винты с уплотнительными шайбами из ЭПДМ);

### - наличие фартуков из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием на примыкании кровли из металлического профилированного листа к стенам и их крепление (на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем);

### - возможность применения фартуков для отделки пропусков через кровлю, а также коньковых и карнизных фасонных элементов, имеющих "гребенку" по форме поперечного сечения металлического профилированного листа;

### - соответствие уклонов кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы  проекту [более 20% (12°)];

### - наличие водоизоляционного слоя на уклонах от 10% до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей;

### - устройство основания под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы (настил из обрезных досок);

### - соответствие расстояния между досками обрешетки шагу волны черепицы;

### - наличие набора кровельных аксессуаров (уплотнителя конька, заглушки, снегового барьера и др.).

### - устройство одного или двух вентиляционных каналов, в зависимости от конструктивного решения, для вентиляции утепленной крыши (вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу, расположенную на скате);

### - наличие на фронтонном свесе кровли торцевой деревянной доски, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы, а поверх узла - металлической ветровой планки.

### - устройство основания в месте установки желоба (сплошное, толщина которого равна толщине обрешетки;

### - укладку желоба (внахлест не менее 150 мм, стык герметизирован).

## 5.2.9    В готовой кровле из металлических листов по исполнительной документации дополнительно проверяют:

## - соответствие применяемых металлических листов проекту (сталь по ГОСТ 14918 толщиной до 0,6 мм; медь марки М1 по ГОСТ 859 толщиной 0,6 или 0,7 мм, шириной рулона 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; цинк марки Ц-2 (ГОСТ 3640) толщиной до 0,6 мм; цинк-титан толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500, 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; алюминий  по ГОСТ 21631 толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500 или 650 мм, листов - 1000 мм).

# - совместимость материалов (см. таблицу 1), из которых предусмотрено изготовление кляммеров, крепежных элементов, водосточных желобов и труб, а также комплектующих

# изделий для обделки примыканий кровли к выступающим над нею конструкциям;

# Таблица 1

# Совместимость металлических материалов для кровли

| Наименование материала | Медь | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | Цинк-титан | Алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | + | + | - | - | - |
| Нержавеющая сталь | + | + | + | + | + |
| Оцинкованная сталь | - | + | + | + | + |
| Цинк-титан | - | + | + | + | + |

Продолжение таблицы 1

| Алюминий | - | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | + | + | + | + | + |

## - высоту подъема кровли на примыканиях (не менее 250 мм);

## - устройство основания под кровлю из листовой стали и алюминия (деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород  по ГОСТ 24454;  свес в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, а далее с шагом не более 200 мм параллельно свесу - бруски обрешетки. При этом обрешетка должна чередоваться с доской, на которой располагаются лежачие фальцы стыкуемых картин. В желобах обрешетка предусматривается в виде сплошного дощатого настила шириной до 700 мм);

## - устройство основания под кровлю из цинк-титана и меди [деревянный сплошной настил из досок толщиной не менее 24 мм, из влагостойкой фанеры марки ФК по ГОСТ 3916.2 толщиной 22 - 24 мм или ОСП (ориентированно-стружечная плита)];

## - наличие компенсации расширения кровель как вдоль, так и поперек скатов в зависимости от материала для кровли и его физико-механических показателей (у меди, алюминия, цинк-титана - высокие показатели линейного расширения);

## - оптимальную длину ската кровли из названных выше металлов при закреплении скользящим кляммером (не более  10 м); при большей длине ската – наличие компенсационных стыков, температурных швов и длинных скользящих кляммеров, располагаемых вдоль ската в стоячих фальцах;

## - соответствие конструкции поперечных соединений листов (деформационных швов) и водоотводящих желобов углу наклона кровли;

## - соответствие зоны расположения неподвижных (жестких) кляммеров на основной плоскости кровли (шириной 3 м) ее уклону;

## -наличие неподвижных (жестких) кляммеров для закрепления кровли вокруг выступающих над нею конструкций;

## - исполнение стыков листов в виде двойного лежачего фальца с герметизирующими прокладками при длине водоотводящего желоба свыше 8 м;

## - возможность применения компенсаторов из элементов с эластичными полосами из синтетического каучука;

## - крепление листовых материалов (кляммерами, которые закрепляют к основанию коррозионно-стойкими гвоздями или саморезами);

## - соединение кровельных картин вдоль ската (двойными стоячими фальцами), поперек ската  (лежачими),  при уклоне кровли более 35° (соединение вдоль ската угловыми стоячими фальцами);

## - соответствие проекту количества кляммеров на основных плоскостях кровель, а также на коньке кровли и на свесах по периметру здания (удвоенное количество кляммеров);

## -  наличие герметизации фальцев на длину фальца вдоль ската не менее 3 м от стены под карнизом предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ), при уклоне кровли от 3° до 7° (от 5% до 12%).

## Контроль качества водоотвода с кровли и снегозадержания

### Контроль качества специалистами Партнерства устройства водоотвода с кровли и снегозадержания включает нижеперечисленную визуальную проверку и (или) проверку по исполнительной документации.

## 6.1 При неорганизованном водоотводе проверяют:

## -  соответствие выноса карниза от плоскости стены (не менее 600 мм).

## При устройстве организованного водоотвода проверяют:

## -   соответствие вида водоотвода проекту (внутренний водоотвод  или наружный).

## 6.3 При устройстве внутреннего организованного водоотвода проверяют:

## - соответствие расположения водосточных воронок проекту (равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке - аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки);

## - допустимость присоединения воронок, установленных по обеим сторонам деформационного шва, к одному стояку или к общей подвесной линии при обязательном устройстве компенсационных стыков;

## - наличие теплоизоляции  и обогрева приемных патрубков водосточных воронок и охлаждаемых участков водостоков на крышах с чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными каналами;

## - наличие поддонов для установки водосточных воронок в покрытиях с несущим настилом из профилированного листа;

## - наличие в  соединении водоизоляционного ковра с воронкой несъемного фланца либо интегрированного соединительного фартука (материал фартука должен быть совместимым с материалом водоизоляционного ковра).

## 6.4 При устройстве наружного организованного отвода воды с кровли проверяют расстояние между водосточными трубами (не более 24 м) и площадь их поперечного сечения (из расчета 1,5 см² на 1 м²  площади кровли).

## 6.5 Проверяют защиту  водостоков от засорения листво- или гравиеуловителями, а на  эксплуатируемых кровлях-террасах над воронками и лотками проверяют наличие съемных дренажных (ревизионных) решеток.

## 6.6 Проверяют высоту примыкания кровли у дверей выхода на крышу (не менее 150 мм от поверхности водоизоляционного ковра, защитных слоев или грунта озелененной кровли).

## 6.7 Проверяют устройство усиления кровли защитными слоями на пониженных участках в местах перепада высот (при каскадном водоотводе).

## 6.8 На кровлях зданий с уклоном 5% (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком проверяют:

## -  наличие снегозадерживающих устройств, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия;

## - места установки снегозадерживающих устройств (на карнизном участке над несущей стеной в 0,6 - 1,0 м от карнизного свеса, выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши).

## 6.9 Проверяют устройство сплошной обрешетки под трубчатыми снегозадержателями при их применении, а также соответствие проекту  расстояния между опорными кронштейнами (в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли).

## При применении локальных снегозадерживающих элементов проверяют соответствие их схемы расположения, предоставленной изготовителем этих элементов, типу и уклону кровли.

## 9.10 Проверяют установку на кровле кабельной системы противообледенения для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке.

## 9.11 При изготовлении и навешивании водосточных труб визуально и (или) по документам проверяют:

## - соответствие диаметра звеньев труб проекту;

## - наличие на звеньях труб валиков для упора поддерживающих хомутов;

## - правильность навешивания труб (отвесное расположение на расстоянии 120 мм от стены) и надежность их крепления к стене (с помощью штырей с ухватами, располагаемыми через 1200 мм);

## - расположение нижних звеньев водосточных труб (на высоте 200 мм над тротуаром или отмосткой);

## - надежность закрепления воронок в верхней части труб (крепление воронок водосточных труб карнизными штырями к обрешетке карниза).

## 7  Порядок  утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации

7.1 Согласованный проект настоящего стандарта организации утверждается Решением общего собрания членов СРО «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

7.2 Утвержденный оригинал СТО находится у специалиста Партнерства, ответственного за нормативную документацию. Для пользования изготавливают электронную копию стандарта и размещают на официальном сайте Партнерства, предназначенном для работы членов СРО с документацией.

7.3 	При необходимости внесения изменений в утвержденный СТО, измененный

текст печатается на отдельном листе и утверждается приказом правления Партнерства. Изменения в текст СТО вносятся путем замены листов на измененные. В «Листе

регистрации изменений», прилагаемом к оригиналу документа, делается отметка о внесении изменений. Замененные листы изымаются из всех экземпляров стандарта.

Замененные листы оригинала СТО хранятся в деле документа для сведения, замененные листы копий изымаются и уничтожаются.

7.4	Отмена СТО осуществляется в случае потери его актуальности, полной переработки в связи с изменением нормативной базы или другими причинами. Отмена СТО осуществляется  Решением Общего собрания Партнерства. В приказе устанавливается срок хранения дела стандарта или решение о его уничтожении. Все копии СТО изымаются и уничтожаются.

7.5  С момента утверждения СТО и до его уничтожения вся информация хранится в

деле стандарта. В дело входят: оригинал СТО в печатном виде и его электронная копия; копии Решений о его утверждении, внесении изменений, отмене, уничтожении; копии внесенных изменений. После окончания срока действия СТО по распоряжению директора Партнерства дело СТО уничтожается или передается на архивное хранение для сохранения информации.

Приложение 1

(обязательное)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _____

по ___________________________________________________________________________

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный  адрес)

Застройщик __________________________________________________________________

(наименование застройщика, номер и дата выдачи свидетельства

_____________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/ факс - для

_____________________________________________________________________________

юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

_____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заказчик _____________________________________________________________________

(наименование заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

_____________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место проживания, _____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о выданном разрешении на строительство ________________________________                           (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_____________________________________________________________________________

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата

__________________________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

____________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих

____________________________________________________________________________________

подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

____________________________________________________________________________________

для физических лиц, сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

_____________________________________________________________________________________

осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего   подготовку проектной

документации,   по   вопросам   проверки  соответствия выполняемых  работ  проектной  документации  (далее  -  авторского надзора)

| N N п/п | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственной экспертизе проектной   документации   в случаях,  предусмотренных  статьей  49  Градостроительного кодекса Российской Федерации

_____________________________________________________________________________

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

____________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

____________________________________________________________________________________

юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося

_____________________________________________________________________________________

физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный    представитель  застройщика  или  заказчика    по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный       представитель     лица,       осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие  лица,  осуществляющие строительство,   их   уполномоченные

Представители

| N N п/п | Наименование лица, осуществ- ляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающе-го полномочие | Выполняе- мые работы по строи- тельству, реконструк- ции, капи- тальному ремонту объекта капитально-го строи- тельства | Подпись уполно- моченно- го пред- стави- теля лица, осущест- вляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственном строительном надзоре _____________________________

(наименование органа государственного

_____________________________________________________________________________________

строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность

_____________________________________________________________________________________

должностного лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

_____________________________________________________________________________________

номер, дата приказа (распоряжения))

Общие сведения об объекте капитального строительства

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики

____________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта  объекта капитального строительства _________________________________________________

(дата)

Окончание  строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта объекта

капитального строительства __________________________________________________

(дата)

В настоящем журнале ____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и   скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ________ по

_________________ (заполняется в случае, если в   процессе   строительства,  реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

________               _____________________            ___________________________________

(личная                     (расшифровка подписи)                  (должность - для застройщика или

подпись)                                                                              заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося  юридическим лицом)

Регистрационная  надпись органа   государственного   строительного надзора

(заполняется   должностным   лицом     органа     государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

________________                     _____________________             _______________________

(личная подпись)                        (расшифровка подписи)              (должность)

"__" _______________ ____ г.

Сведения  об  изменениях  в  записях  Титульного    листа   общего журнала работ

| N N п/п | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала  лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наимено- вание лица, осущест- вляющего строи- тельство | Фамилия, ини- циалы, долж- ность лица, входящего в список инже- нерно-техни- ческого пер- сонала | Дата начала работ на объекте ка- питального строитель- ства с ука- занием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строи- тельства | Должность, фами- лия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет  выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

| N N п/п | Наименование специального журнала (журнала ав- торского надзора) и дата его вы- дачи | Наименование лица, осуще- ствляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной доку- ментации), ведущих журнал, их уполномоченных предста- вителей с указанием долж- ности, фамилии, инициалов | Дата передачи застрой- щику или заказ- чику журнала | Подпись уполномо- ченного представите- ля застройщи- ка или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Дата выполне- ния работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля при строитель- стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устране- ния выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния недос- татков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устра- нения выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния не- достатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляю- щего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись долж- ностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

##### Лист регистрации изменений настоящего стандарта организации

| Номер изме-нения | Номера страниц | Всего страниц после внесе-ния изме- нения | Информа-ция о поступле-нии изме-нения (номер сопрово-дительно-го письма) | Подпись лица, внесшего измене-ние | Фами-лия этого лица и дата внесения измене- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заме-ненных | Дополни- тельных | Исклю-ченных | Изме- ненных |  |  |  |  |

Библиография

_____________________________________________________________________________

## ОКС 91.060.20

## _____________________________________________________________________________