САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»

СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 88033869-004-2011

Контроль качества в СРО

Часть 2. Кровля из рулонных материалов

Мурманск

2011

Предисловие

## Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Федерального закона «О техническом регулировании».

## Цели и принципы стандартизации, а также применение стандартов организаций в Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 «О техническом регулировании».

Настоящий стандарт может быть дополнен   изменениями и поправками в отношении контроля качества кровли из рулонных материалов,  не противоречащих законодательным актам Российской Федерации.

Сведения о стандарте

РАЗРАБОТАН: саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана»  –  Протокол  от                          2011 г. №

© СРО «НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», 2011

Настоящий стандарт организации предназначен для внутреннего использования, не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен без разрешения СРО «НП «ЖСОМ»

Содержание

| 1. | Область применения…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки………………………………………………………… | 4 |
| 3. | Термины и определения……………………………………………………… | 5 |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Обозначения и сокращения………………………………………………….. Требования к контролю качества кровли из рулонных материалов……… 5.1 Общие положения ……………………………………………………… 5.2 Проведение контроля качества кровли из рулонных материалов ………… Порядок утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации …………………………………………………………………... Приложение 1…………………………………………………………………. Лист регистрации изменений………………………………………………... Библиография…………………………………………………………………. | 6 6 6 7 9 11 17 17 |
| . |  |  |

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# ___________________________________________________

Контроль качества в СРО

Часть 2. Кровля из рулонных материалов

# ___________________________________________________

# Дата утверждения - 2011 –

- Область применения

Настоящий стандарт  саморегулируемой организации  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» распространяется на контроль качества устройства кровли из рулонных материалов при проведении периодических или внеплановых проверок строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, выполняемый специалистами Партнерства.

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к  выполнению контроля качества  устройства или ремонта кровли из рулонных материалов.

Требования настоящего СТО являются обязательными  для применения специалистами контролирующего органа Партнерства при проведении контроля качества устройства или ремонта кровли из рулонных материалов, выполненных или выполняемых  членом Партнерства.

Приоритетными направлениями контроля качества является обеспечение безопасных и энергосберегающих режимов эксплуатации зданий и  сооружений, безопасности окружающей среды, а также безопасности осуществления процесса устройства кровли.

При контроле качества работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, следует учитывать требования  законодательства Российской Федерации в отношении работ на этих объектах.

# Нормативные документы

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

# ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

## ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

МДС 12-33.2007 Кровельные работы

СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

от 20.07.2009 № 30-БНС)

## СНиП 31-03-2001 Производственные здания

## СНиП 31-04-2001 Складские здания

## СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

## СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 17.13330.2011 Кровли

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

- Термины,  определения и понятия

Стандарт саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» - документ, в котором  устанавливаются требования для многократного использования к осуществлению строительной или связанной со строительством   деятельности или ее результатов, и который направлен  на достижение оптимальной степени упорядочения в области саморегулирования, утвержденный Общим собранием  СРО «НП «ЖСОМ» и  обязательный для исполнения всеми ее членами.

# Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

# Строительный контроль - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

# Качество - совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Метод неразрушающего контроля – метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность к применению.

# Нормативный документ - документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и

сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, СП, ТСН, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, и т.д.).

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.)

(СП 13-102-2003).

Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и

# изготовления строительных изделий.

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

Основание под кровлю - в кровлях из рулонных материалов поверхность

теплоизоляции, несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной кровли, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра.

Уклон кровли - отношение падения участка кровли к его длине, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах (°); угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Стяжка - монолитный или сборный слой прочного материала, устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя или для создания уклона.

Основной водоизоляционный ковер в составе рулонных кровель – слои рулонных материалов, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.

Дополнительный рулонный водоизоляционный ковер  - слои из рулонных материалов, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

Покрытие (крыша) - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытиями верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).

4 Обозначения и сокращения

СТО – стандарт организации;

Партнерство – саморегулируемая организация  «Некоммерческое партнерство

«Жилищно-строительное объединение Мурмана»;

НД – нормативная документация;

Член Партнерства - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в саморегулируемую организацию  «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в установленном порядке, обладающие равными для всех членов Партнерства правами и соблюдающие единые для всех членов Партнерства обязательства.

### Требования к контролю качества кровли из рулонных материалов

### 5.1  Общие положения

### 5.1.1 Партнерство в соответствии с положениями Градостроительного кодекса осуществляет контроль качества в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства, требований технических

### регламентов при устройстве или  ремонте кровли из рулонных материалов (далее – кровля).

### 5.1.2 Контроль качества кровли начинается с проверки учредительных документов и документов, разрешающих устройство или ремонт кровель.

### 5.1.3 Проверка уровня технической оснащенности производства, в том числе необходимого оборудования для устройства,  ремонта, а также  контроля качества кровли может осуществляться по документам или визуально.

### 5.1.4 Проверка наличия персонала и повышения его квалификации осуществляется по документам.

### 5.1.5 Проверка наличия нормативной и технологической документации на работы по устройству и ремонту кровель осуществляется по документам.

### 5.1.6  Проверка методов контроля, в том числе методов контроля технологических режимов может осуществляться по документам.

### 5.1.7 Проверка  наличия договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение тех видов испытаний, которые член Партнерства при устройстве кровли не может выполнить собственными силами, осуществляется по документам.

### 5.1.8 Проверка  наличия входного контроля проектной документации, в том числе

### проекта организации строительства (ПОС), где это предусмотрено, а также проекта производства работ (ППР), осуществляется по документам.

5.1.9 Проверка  наличия необходимых журналов (общего по форме Приложения 1

РД 11-05; специальных журналов по устройству или ремонту кровли; авторского надзора;

лабораторного контроля, в том числе технологических режимов).

5.1.10 Проверка обеспечения складирования и хранения материалов, веществ, оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов осуществляется визуально.

5.1.11 Проверка наличия необходимых средств измерений с соответствующими свидетельствами и паспортами осуществляется по документам и визуально.

## 5.1.12 Проверка согласованного  с заказчиком и проектной организацией обоснования отличающихся от предусмотренных нормативных или  технологических способов производства работ и организационно-технологических решений.

## 5.1.13 Проверка установленных  методов, объемов и видов регистрации контроля качества работ (при наличии).

5.1.14 Проверка наличия актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих  устройство каждого соответствующего нижележащего элемента кровли.

## 5.1.15 Проверка наличия актов испытания и опробования устройства кровли.

### 5.2 Контроль качества кровли из рулонных материалов

### 5.2.1 Член Партнерства, осуществляющий устройство кровли, обязан обеспечить контроль на всех стадиях производства работ в установленном им порядке.

### 5.2.2   Контроль качества устройства кровли специалистами Партнерства включает проверку по пунктам 5.1.2 – 5.1.15 и нижеперечисленную проверку.

### 5.2.2.1 Проверку подготовительных работ под изоляционное покрытие осуществляют по журналам и  актам освидетельствования:

## - заделку швов между сборными плитами;

## - устройство температурно-усадочных швов;

## - монтирование закладных элементов;

## - оштукатуривание участков вертикальных поверхностей конструкций на высоту примыкания изоляции;

## -  выравнивание  бетонных поверхностей на высоту примыкания кровли (кровельного ковра);

## - устройство  предусмотренных проектом стяжек (из цементно-песчаных растворов марки М 50);

## - устройство в примыканиях кровли к вертикальным элементам здания переходных наклонных бортиков под углом 45°(высотой не менее 100 мм) с закруглениями их;
          - освобождение  основания от мусора и пыли (в зимнее время - от инея и снега);

## - проверку влажности основания (не должна превышать 5%);
          - проверку качества теплоизоляции.

5.2.2.2 Проверку соответствия применяемых для устройства и ремонта кровли материалов  и изделий требованиям проекта, нормативных документов и (или) технических регламентов, в том числе выпуск их в промышленном объеме, осуществляют по документам на эти материалы и изделия:

а) для кровельного ковра -  битумных; битумно-полимерных с картонной, стекловолокнистой и комбинированной основами, основой из полимерных волокон, из эластомерных материалов, ТПО-мембран, ПВХ-мембран и им подобных рулонных кровельных материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 30547;

### б) для основания – железобетонных несущих плит,  стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м2 (при наличии); теплоизоляционных плит из пеностекла, пенополистирола и минераловатных плит, легких бетонов для монолитной теплоизоляции, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлита, вермикулита, пенопластовых гранул и др.; стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона для выравнивающих монолитных, а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм или из двух цементно-стружечных плит толщиной 12 мм, скрепляемых шурупами;

### в) для защитного слоя – гравия, крупнозернистой посыпки, рулонного материала с крупнозернистой посыпкой или металлической фольгой, плитного или гравийного пригрузочного слоя; окрасочных составов; монолитного из негорючих материалов НГ и маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной не менее 30 мм (эксплуатируемых кровель); земляного слоя и травяного покрова;

### г) для противокорневого слоя -  гнилостойких материалов.

### 5.2.2.3 Проверку согласований проектной организации и заказчика на замену предусмотренных проектом материалов и составов (при наличии) осуществляют по документам.

## 5.2.2.3 Проверку  организации испытаний кровельных материалов лабораторией члена Партнерства или  аккредитованной лабораторией осуществляют по документам.

### 5.2.2.4  Проверку технологии подготовки материалов, включая соблюдение температурных показателей (при необходимости) осуществляют по журналам или технологическим картам.

### 5.2.2.5  Проверку технологического процесса устройства кровли осуществляют по журналам или технологическим картам, в том числе:

## - температуру воздуха;

## - соответствие вида приклеивающей мастики виду наклеиваемого рулонного материала;

## - температуру приклеивающей мастики;

## - правильность расположения полотнищ рулонного материала по отношению к скату;

## - соблюдение правил нахлестки полотнищ в продольных и поперечных стыках;

## - отсутствие механических повреждений покрытия;

## - качество выполнения сварных швов (отсутствие складок, воздушных пузырей, равномерная окраска швов без белесых непрозрачных участков, отсутствие пережогов – их темно-коричневой окраски);

## - соблюдение требований по усилению кровли на участках ендов, в местах примыкания кровли к конструктивным элементам, деформационным швам и т.п.;

## -  устройство примыканий кровли к вертикальным элементам здания;
- качество выполнения защитного слоя.

## 5.2.2.6  Проверку качества готовой кровли осуществляют визуально,  по журналам или актам освидетельствования, в том числе:

## - внешнего вида (поверхность рулонного ковра должна быть ровной, без вмятин, прогибов и воздушных пузырей (мешков);

## - соответствия фактического уклона проектному;

## - водонепроницаемости;

## - адгезии и количества слоев рулонного материала.

## 5.2.2.7  Проверку соблюдения требований по усилению водоизоляционного ковра в

## местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т.д.) на участках ендов осуществляют по журналам или актам освидетельствования.

## 5.2.2.8  Проверку приклейки полотнищ кровельного ковра к основанию и склейку их между собой проверяют путем медленного отрыва их на пробном участке (при правильном выполнении работ разрыв происходит не по склейке, а по полотнищу, отслаивание полотнищ не допускается), или осуществляют по журналам и  актам освидетельствования.

## 5.2.2.9 Проверку качества пароизоляции, пароотведения и теплоизоляции осуществляют по актам освидетельствования или журналам.

## 5.2.2.10 Проверку качества защитного слоя кровли осуществляют визуально, по журналам или технологическим картам (определение толщины слоя, фракционного состава, в лакокрасочном покрытии – отсутствие пор, кратеров, трещин и других дефектов).

## 5.2.2.11 Проверку устройства ендов, разжелобков, карнизных и фронтонных свесов, их покрытий, а также примыканий кровли осуществляют по журналам или актам освидетельствования.

## 5.2.2.12 Проверку стока воды со всех участков кровли осуществляют по журналам, технологическим картам или актам освидетельствования (проектные уклоны и отметки,

## уклоны ендов, разжелобков).
         5.2.2.13 Проверку наличия и устройства защитных ограждений осуществляют визуально.

## 5.2.2.14 Проверку организации контроля исправления дефектов осуществляют по журналам или положениям организации.

### 5.2.2.15 Проверку организации техники безопасности и охраны труда осуществляют по инструкциям организации.

### 5.2.2.16 Проверка наличия метрологической поверки контрольно-измерительного оборудования и инструментов осуществляется по графикам или журналам.

### 5.2.2.17 Проверку организации неразрушающего контроля устройства кровли (при наличии) – осуществляют по методикам.

## Порядок  утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации

6.1 Согласованный проект настоящего стандарта организации утверждается Решением общего собрания членов СРО «Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

6.2 Утвержденный оригинал СТО находится у специалиста Партнерства, ответственного за нормативную документацию. Для пользования изготавливают электронную копию стандарта и размещают на официальном сайте Партнерства, предназначенном для работы членов СРО с документацией.

6.3 	При необходимости внесения изменений в утвержденный СТО, измененный

текст печатается на отдельном листе и утверждается приказом правления Партнерства. Изменения в текст СТО вносятся путем замены листов на измененные. В «Листе

регистрации изменений», прилагаемом к оригиналу документа, делается отметка о внесении изменений. Замененные листы изымаются из всех экземпляров стандарта.

Замененные листы оригинала СТО хранятся в деле документа для сведения, замененные листы копий изымаются и уничтожаются.

6.4	Отмена СТО осуществляется в случае потери его актуальности, полной переработки в связи с изменением нормативной базы или другими причинами. Отмена СТО осуществляется  Решением Общего собрания Партнерства. В приказе устанавливается срок хранения дела стандарта или решение о его уничтожении. Все копии СТО изымаются и уничтожаются.

6.5  С момента утверждения СТО и до его уничтожения вся информация хранится в

деле стандарта. В дело входят: оригинал СТО в печатном виде и его электронная копия; копии Решений о его утверждении, внесении изменений, отмене, уничтожении; копии внесенных изменений. После окончания срока действия СТО по распоряжению директора Партнерства дело СТО уничтожается или передается на архивное хранение для сохранения информации.

Приложение 1

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _____

по ___________________________________________________________________________

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный  адрес)

Застройщик __________________________________________________________________

(наименование застройщика, номер и дата выдачи свидетельства

_____________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/ факс - для

_____________________________________________________________________________

юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

_____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заказчик _____________________________________________________________________

(наименование заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

_____________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество заказчика, паспортные данные, место проживания, _____________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о выданном разрешении на строительство ________________________________                           (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_____________________________________________________________________________

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата

__________________________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

____________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих

____________________________________________________________________________________

подготовку проектной документации, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

____________________________________________________________________________________

для физических лиц, сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами,

_____________________________________________________________________________________

осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего   подготовку проектной

документации,   по   вопросам   проверки  соответствия выполняемых  работ  проектной  документации  (далее  -  авторского надзора)

| N N п/п | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственной экспертизе проектной   документации   в случаях,  предусмотренных  статьей  49  Градостроительного кодекса Российской Федерации

_____________________________________________________________________________

(номер, дата заключения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

____________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

____________________________________________________________________________________

юридических лиц, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося

_____________________________________________________________________________________

физическим лицом, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный    представитель  застройщика  или  заказчика    по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный       представитель     лица,       осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| N N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие  лица,  осуществляющие строительство,   их   уполномоченные

Представители

| N N п/п | Наименование лица, осуществ- ляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающе-го полномочие | Выполняе- мые работы по строи- тельству, реконструк- ции, капи- тальному ремонту объекта капитально-го строи- тельства | Подпись уполно- моченно- го пред- стави- теля лица, осущест- вляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственном строительном надзоре _____________________________

(наименование органа государственного

_____________________________________________________________________________________

строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность

_____________________________________________________________________________________

должностного лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

_____________________________________________________________________________________

номер, дата приказа (распоряжения))

Общие сведения об объекте капитального строительства

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики

____________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта  объекта капитального строительства _________________________________________________

(дата)

Окончание  строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта объекта

капитального строительства __________________________________________________

(дата)

В настоящем журнале ____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и   скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ________ по

_________________ (заполняется в случае, если в   процессе   строительства,  реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

________               _____________________            ___________________________________

(личная                     (расшифровка подписи)                  (должность - для застройщика или

подпись)                                                                              заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося  юридическим лицом)

Регистрационная  надпись органа   государственного   строительного надзора

(заполняется   должностным   лицом     органа     государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

________________                     _____________________             _______________________

(личная подпись)                        (расшифровка подписи)              (должность)

"__" _______________ ____ г.

Сведения  об  изменениях  в  записях  Титульного    листа   общего

журнала работ

| N N п/п | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала  лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наимено- вание лица, осущест- вляющего строи- тельство | Фамилия, ини- циалы, долж- ность лица, входящего в список инже- нерно-техни- ческого пер- сонала | Дата начала работ на объекте ка- питального строитель- ства с ука- занием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строи- тельства | Должность, фами- лия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществ- ляющего строи- тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет  выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

| N N п/п | Наименование специального журнала (журнала ав- торского надзора) и дата его вы- дачи | Наименование лица, осуще- ствляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной доку- ментации), ведущих журнал, их уполномоченных предста- вителей с указанием долж- ности, фамилии, инициалов | Дата передачи застрой- щику или заказ- чику журнала | Подпись уполномо- ченного представите- ля застройщи- ка или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Дата выполне- ния работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля при строитель- стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устране- ния выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния недос- татков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| N N п/п | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выяв- ленные недос- татки | Срок устра- нения выяв- ленных недос- татков | Дата устране- ния не- достатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляю- щего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объекта капитального строительства

| N N п/п | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись долж- ностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

##### Лист регистрации изменений настоящего стандарта организации

| Номер изме-нения | Номера страниц | Всего страниц после внесе-ния изме- нения | Информа-ция о поступле-нии изме-нения (номер сопрово-дительно-го письма) | Подпись лица, внесшего измене-ние | Фами-лия этого лица и дата внесения измене- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заме-ненных | Дополни- тельных | Исклю-ченных | Изме- ненных |  |  |  |  |

Библиография

_____________________________________________________________________________

## ОКС 91.060.20

## _____________________________________________________________________________